| Изготовитель | FORD |
| --- | --- |
| Модель | Ranger 2.5 Turbo Diesel (WL-T - 105kW) |
| Двигатель | DT |
| Год | 2002 - |

| Узлы | Смазочные материалы и технические жидкости | Объем (л) |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (DT) | Best | Specific 913C 5W-30 | 3.8 |
|  | Better | Specific Ford 913B 5W-30 |  |
| Ручная трансмиссия | GEAR 300 75W-90 | (a) |
| Автоматическая трансмиссия | - |  |
| Дифференциал | Best | GEAR 300 75W-90 | (a) |
|  | Better | MOTYLGEAR 75W-90 |  |
| Охладитель | INUGEL OPTIMAL | 8.8 / 9.4 |
| Тормозная жидкость | Best | DOT 5.1 BRAKE FLUID |  |
|  | Better | DOT 4 BRAKE FLUID |  |
| Передний дифференциал | Best | GEAR 300 75W-90 |  |
|  | Better | MOTYLGEAR 75W-90 |  |
| Самоблокирующийся дифференциал | 90 PA | (a) |
| Рулевое управление с усилителем | Multi ATF |  |
| Раздаточная коробка | GEAR 300 75W-90 |  |

Скрыть замечания Скрыть интервалы замены масла

#### Замечания по смазке / емкости

| a. | Только доливка, изготовитель не указывает объемы для коробки передач и/или дифференциала |
| --- | --- |

#### Общие замечания

Для данной модели нет замечаний

#### Интервалы замены масла

| Двигатель |
| --- |
| Макс пробег в милях | 6000 |
| Макс пробег в километрах | 10000 |
| Макс срок в месяцах | 12 |

| Изготовитель | FORD |
| --- | --- |
| Модель | Ranger 2.5 Pick-up |
| Двигатель | D / DT |
| Год | 1998 - |

| Узлы | Смазочные материалы и технические жидкости | Объем (л) |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (D / DT) | Best | Specific 913C 5W-30 (a) | 6.3 |
|  | Better | Specific Ford 913B 5W-30 |  |
|  | Good | 8100 Eco-nergy 5W-30 |  |
| Ручная трансмиссия | GEAR 300 75W-90 | 2.8 / 3.2 (b) |
| Автоматическая трансмиссия | - |  |
| Дифференциал | HD 80W-90 | 1.4 / 1.9 (b) |
| Охладитель (50%) | INUGEL OPTIMAL | 8.8 / 9.4 (c) |
| Тормозная жидкость | Best | DOT 5.1 BRAKE FLUID |  |
|  | Better | DOT 4 BRAKE FLUID |  |
| Передний мост (4x4) | HD 80W-90 | 1.5 |
| Рулевое управление с усилителем | Multi ATF |  |
| Задний мост с блокирующимся дифференциалом | 90 PA |  |
| Раздаточная коробка (4x4) | GEAR 300 75W-90 | 2.0 |

Скрыть замечания Скрыть интервалы замены масла

#### Замечания по смазке / емкости

| a. | Дизель от 08/98 (кроме Transit и Ranger): Endura 1.8, -DE, DE (TC), DE (TCI), DI, EO FRD 913A/912A1 5W-30, Duratorq1.8 EO FRD913B 5W-30 (A3B3 5W-40/10W40 можно использовать для дозаливки); 2.5 DI и 2.5 TD Transit, A3B3 5W-40/10W-40, A2B3/A3B3 15W-40 можно использовать только для дозаливки; 2.4 Di Transit, A1B1/A3B3 5W-30/5W-40 можно использовать только для дозаливки; 2.5 WL и 2.5 WL-T Ranger, EO FRD 913A/912A1 5W-30/A1B1/A2B2/A3B3 10W-30, A3B3 5W-40/10W-40 можно использовать только для дозаливки. Дизель до 07/98 (кроме 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, Transit, -2.5 DI, 2.5 Turbo Diesel): A3B3 10W-40/A2B2/A3B3 15W-40/5W-40; 1.8 Endura, -DE, DE-TC, DE-TCI, A3B3 10W-40/5W-40; Transit, -2.5 DI, Turbo Diesel, A1B1/A2B2/A3B3 10W-30/5W-40/10W-40/A2B2/A3B3 15W-40 |
| --- | --- |
| b. | 2WD/4WD |
| c. | INUGEL OPTIMAL (оранжевая), заменять через 10 лет. Если используется INUGEL EXPERT (синяя/зеленая), заменять через 6 лет |

#### Общие замечания

Для данной модели нет замечаний

#### Интервалы замены масла

Для данной модели нет данных по интервалу замены масла